## Slide 1: CÓMO CONFIGURAR LOS GATEWAYS
BY

## Slide 2
BY
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP

## Slide 3
BY
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP
Y también tiene un Sistema de Gestionamiento de Edificios que habla BACnet/IP

## Slide 4
BY
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP
Y también tiene un Sistema de Gestionamiento de Edificios que habla BACnet/IP
¿Y ahora qué?

## Slide 5
BY
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP
Y también tiene un Sistema de Gestionamiento de Edificios que habla BACnet/IP
Esto me recuerda del chiste del Sr. Modbus y el Sr. BACnet.
¿Y ahora qué?

## Slide 6
BY

## Slide 7
BY
No hablan el mismo idioma.
Yo conozco 40001
Yo conozco AI(1)
El direccionamiento de datos no es igual
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP
Y también tiene un Sistema de Gestionamiento de Edificios que habla BACnet/IP

## Slide 8
BY
Necesita un gateway porque los protocolos son diferentes. Los mensajes tienen diferente formato y los datos se direccionan de diferente manera.
Suponga que tiene un medidor de energía que habla Modbus TCP
Y también tiene un Sistema de Gestionamiento de Edificios que habla BACnet/IP

## Slide 9
BY
Miremos dentro del medidor de Modbus
Usted tiene que configurar un gateway para entregar los datos Modbus seleccionados al sistema BACnet.

## Slide 10
BY
Así es como se configura un gateway para integrar los datos de uso de energía que vienen en Modbus hacia un sistema de edificios de BACnet.

## Slide 11
BY
Primero tenemos que definir un cache para guardar algunos datos
Esta es una ubicación donde podemos guardar datos. Aquí podemos guardar un número.

## Slide 12
BY
100
Primero tenemos que definir un cache para guardar algunos datos
Esta es una ubicación donde podemos guardar datos. Aquí podemos guardar un número.

## Slide 13
BY
Un cache para guardar datos podría ser una matriz.
100
X cosas guardadas
100
100
100
100
100
100
100

## Slide 14
BY
Puede haber más de un cache.
Cada uno tendrá un nombre único.
Diferentes caches pueden guardar diferentes
tipos de datos.
Los caches pueden ser de diversos tamaños.
100
X items of Storage
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
1.67
Guardando diferentes tipos de datos.
X items of Storage
Diferente cantidad de ubicaciones en el cache.

## Slide 15
BY
3 Propiedades Clave
Qué tipo de número se puede guardar
Cuántas cosas tiene el cache
El nombre del cache
100
100
100
100
100
100
100
100
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
1.67

## Slide 16
BY
Por ejemplo,
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5

## Slide 17
BY
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
¿Cómo metemos datos en el cache?
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5

## Slide 18
BY
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
¿Cuáles datos?
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5

## Slide 19
BY
Este cliente quiere convertir 2 puntos a BACnet. Están marcados en rojo.
Veamos la lista de puntos de Modbus:

## Slide 20
BY
Este cliente quiere convertir 2 puntos a BACnet. Están marcados en rojo.
40003 Total Real Power y 40010 Frequency
Veamos la lista de puntos de Modbus:

## Slide 21
BY
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
¿Cuáles datos?
Los datos que se obtienen al leer los registros 40003 y 400010
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5

## Slide 22
BY
Ahora tenenos que definir tareas para leer estos datos.

## Slide 23
BY
Ahora tenenos que definir tareas para leer estos datos.
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
Tarea 1:
Leer el registro 40003 y guardar ese dato en el offset del cache #1
(Cache offset=1)
Tarea 2:
Leer el registro 40010 y guardar ese dato en el offset del cache #2
(Cache offset=2)

## Slide 24
BY
Ahora tenenos que definir tareas para leer estos datos.
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
Where you store the data in the cache is an arbitrary choice.
Dónde se guardan los datos en el cache es una decisión arbitraria
Tarea 1:
Leer el registro 40003 y guardar ese dato en el offset del cache #1
(Cache offset=1)
Tarea 2:
Leer el registro 40010 y guardar ese dato en el offset del cache #2
(Cache offset=2)

## Slide 25
BY
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
¿Leer?
¿De dónde?
Tarea 1:
Leer el registro 40003 y guardar ese dato en el offset del cache #1
(Cache offset=1)
Tarea 2:
Leer el registro 40010 y guardar ese dato en el offset del cache #2
(Cache offset=2)

## Slide 26
BY
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
Tarea 2:
Leer el registro 40010 y guardar ese dato en el offset del cache #2
(Cache offset=2)
¿Leer?
¿De dónde?
Del Medidor
Tarea 1:
Leer el registro 40003 y guardar ese dato en el offset del cache #1
(Cache offset=1)

## Slide 27
BY
¿Cuál es la dirección IP del medidor?
¿Cuál es el NodeID de Modbus del medidor?

## Slide 28
BY
¿Cuál es la dirección IP del medidor?
= 192.168.1.168
¿Cuál es el NodeID de Modbus del medidor?
= 1

## Slide 29
BY
Y entonces…
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor
Tarea 2:
Leer el registro 40010 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #2 (Cache offset=2) en el cache llamado Datos_Medidor

## Slide 30
BY
Y entonces…
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor
Tarea 2:
Leer el registro 40010 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #2 (Cache offset=2) en el cache llamado Datos_Medidor
¿Cuán a menudo?
Tanto como sea posible, una vez cada x segundos

## Slide 31
BY
Y entonces…
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
Tarea 2:
Leer el registro 40010 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #2 (Cache offset=2) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.

## Slide 32
BY
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
El Gateway funciona como un Modbus Master – Envía un sondeo para leer datos
Medidor de Energía es Servidor de Mobdus.

## Slide 33
BY
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
Datos_Medidor
Data Type = Float
Number of Items = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
El Gateway funciona como un Modbus Master – Envía un sondeo para leer datos
Medidor de Energía es Servidor de Mobdus.
Responde al sondeo con la carga de datos
ValueOf(40003)=100
(por ejemplo)

## Slide 34
BY
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
El Gateway funciona como un Modbus Master – Envía un sondeo para leer datos
Medidor de Energía es Servidor de Mobdus.
Responde al sondeo con la carga de datos
ValueOf(40003)=100
(por ejemplo)
El Gateway valida la respuesta, extrae la carga, y la guarda en el cache en el offset=1
100

## Slide 35
BY
Es similar para la tarea 2

## Slide 36
BY
Datos_Medidor
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=2
Offset=3
Offset=1
Offset=4
Offset=5
El Gateway funciona como un Modbus Master – Envía un sondeo para leer datos
Medidor de Energía es Servidor de Mobdus.
Responde al sondeo con la carga de datos
ValueOf(40010)=600
(por ejemplo)
El Gateway valida la respuesta, extrae la carga, y la guarda en el cache en el offset=2
600
Tarea 2:
Leer el registro 40010 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #2 (Cache offset=2) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
100

## Slide 37
BY
Offset=2
Offset=1
600
Tarea 2:
Leer el registro 40010 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #2 (Cache offset=2) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
100
Tarea 1:
Leer el registro 40003 del Node=1 en la dirección IP=192.168.1.168 y guardar ese dato en el offset del cache #1 (Cache offset=1) en el cache llamado Datos_Medidor. Haga esto de manera continua.
Tarea 1
Tarea 2
Esto es casi el final de la configuración del lado cliente (Modbus) del gateway

## Slide 38
BY
Vemos aquí que el factor de escala es 10.
Esto significa que si leemos un valor de 600 en el registro 40010, entonces temenos que divider por 10 para sacar la frecuencia, que es de 60.

## Slide 39
BY
Vemos aquí que el factor de escala es 10.
Esto significa que si leemos un valor de 600 en el registro 40010, entonces temenos que divider por 10 para sacar la frecuencia, que es de 60.
Entonces temenos que hacer una escala de este valor antes de enviarlo al lado BACnet.

## Slide 40
BY
Vemos aquí que el factor de escala es 10.
Esto significa que si leemos un valor de 600 en el registro 40010, entonces temenos que divider por 10 para sacar la frecuencia, que es de 60.
3 Maneras de Lograr Esto
Aplicarle la escala en la tarea de lectura para que el valor con escala sea el que se guarde.
Aplicarle la escala cuando se entrega el dato (extraerlo del cache)
Crear una tarea para tomar el valor en el cache, hacerle la escala, y guardarlo en un nuevo lugar en el cache.
Entonces temenos que hacer una escala de este valor antes de enviarlo al lado BACnet.

## Slide 41: Ahora tenemos que configurar el lado BACnet del gateway
BY

## Slide 42: Ahora tenemos que configurar el lado BACnet del gateway
BY
¿Nos restringieron los clientes?
Es decir, ¿nos dijeron que debemos de usar números de instancias particulares?
Probablemente no. Asumamos que no.

## Slide 43
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Veamos de nuevo al cache desde la perspectiva de Modbus
Contiene datos del 40003
Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100

## Slide 44
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Veamos al cache de nuevo desde la perspectiva de BACnet
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100

## Slide 45
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Veamos al cache de nuevo desde la perspectiva de BACnet
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Para llegar a estos datos, el sistema de edificios debe enviar requisitos BACnet al gateway

## Slide 46
BY
Cache de Datos
Data Type = Float
Number of Items = 5
Offset=1
Veamos al cache de nuevo desde la perspectiva de BACnet
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Para llegar a estos datos, el sistema de edificios debe enviar requisitos BACnet al gateway
??? Pero el BMS no sabe a dónde enviar sus mensajes

## Slide 47
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Esto significa que el BMS necesita conocer la dirección IP del gateway y el número de “BACnet device instance” del gateway

## Slide 48
BY
Dado que el cliente no nos restringió (no nos dio instrucciones), asignaremos valores arbitrarios (que pueden necesitar ser cambiados en el sitio)
Por Ejemplo,
Dirección IP del Gateway = 10.10.122.10
Debe estar en la misma subred que el BMS
“Device Instance Number” = 389001
Puede usar cualquier número. Los vendedores de productos con BACnet tienen identificaciones. El ID de Chipkin es 389, así que tiene sentido el usar el número 389001

## Slide 49
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Veamos al cache de nuevo desde la perspectiva de BACnet
Ahora el BMS sabe a dónde enviar sus mensajes de BACnet
Dirección IP del Gateway= 10.10.122.10
“Device Instance Number” = 389001

## Slide 50
BY
Cache de Datos
Data Type = Float
Number of Items = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
De la perspectiva de BACnet
Pero, ¿Cómo sabe el BMS cuáles objetos de datos existen y cuáles leer?
Dirección IP del Gateway= 10.10.122.10
“Device Instance Number” = 389001

## Slide 51
BY
Cache de Datos
Data Type = Float
Number of Items = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Tenemos que crear objetos de datos de BACnet

## Slide 52
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Adjuntemos el Objeto BACnet AI(1) a esta parte del cache.
Esto es parte de lo que se tiene que hacer durante la configuración
De la perspectiva de BACnet

## Slide 53
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
También temenos que adjuntarle un NOMBRE y UNIDADES DE INGENIERÍA
De la perspectiva de BACnet
Adjuntemos el Objeto BACnet AI(1) a esta parte del cache.

## Slide 54
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
De la perspectiva de BACnet

## Slide 55
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Contine asignando los objetos BACnet
Adjuntemos el Objeto BACnet AI(2) a esta parte del cache.

## Slide 56
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 2 –
Potencia Real Total - Watts
De la perspectiva de BACnet
Dirección IP del Gateway= 10.10.122.10
“Device Instance Number” = 389001

## Slide 57
BY
Vemos aquí que el factor de escala es 10.
Esto significa que si leemos un valor de 600 en el registro 40010, entonces temenos que divider por 10 para sacar la frecuencia, que es de 60.
Pero nunca resolvimos el problema de la escala.

## Slide 58
BY
Definamos un ‘Mod’, o una ‘Modificación’ – una tarea para manipular datos

## Slide 59
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Tarea Mod #1
Tome los contenidos del cache offset=2, divida por 10, y guarde el resultado en el offset 3. Haga esto de manera continua.

## Slide 60
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Tarea Mod #1
Tome los contenidos del cache offset=2, divida por 10, y guarde el resultado en el offset 3. Haga esto de manera continua.
60

## Slide 61
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Tarea Mod #1
Tome los contenidos del cache offset=2, divida por 10, y guarde el resultado en el offset 3. Haga esto de manera continua.
60
Tiene sentido el cambiar el mapeo de BACnet.

## Slide 62
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Tarea Mod #1
Tome los contenidos del cache offset=2, divida por 10, y guarde el resultado en el offset 3. Haga esto de manera continua.
60
Tiene sentido el cambiar el mapeo de BACnet.
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 2 –
Potencia Real Total - Watts

## Slide 63
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
Tarea Mod #1
Tome los contenidos del cache offset=2, divida por 10, y guarde el resultado en el offset 3. Haga esto de manera continua.
60
Tiene sentido el cambiar el mapeo de BACnet.
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 2 –
Potencia Real Total - Watts

## Slide 64
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
60
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 1 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 2 –
Potencia Real Total - Watts
Ahora cuando lean AI(1), recibirán la frecuencia con la escala correcta.
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003

## Slide 65
BY
Hagamos que las pruebas sean más fáciles

## Slide 66
En vez de AI(1) y AI(2), ahora temenos AI(40003) y AI(40010).
En otras palabras, los números de instancia de BACnet corresponden a los números de los registros de Modbus.
Esto hará más fácil la depuración o las pruebas.
BY
Cache de Datos
Tipo de Datos = Float
Cantidad de Objetos = 5
Offset=1
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40010
Offset=2
Offset=3
Offset=4
Offset=5
600
100
60
Objeto BACnet: Entrada Análoga 40010 – Frecuencia – Hertz
Objeto BACnet: Entrada Análoga 40003 –
Potencia Real Total - Watts
Perspectiva de Modbus: Contiene datos del 40003

## Slide 67
BY
El Fin
Septiembre 2018
© Chipkin Automation Systems Inc.
Contáctese con Chipkin – chariot@chipkin.com